黄山学院射频信号发生器采购询价表

各经营单位：

我校拟采购射频信号发生器一台，现就采购设备进行询价，请按照设备清单要求，报出设备的最低供货价格。

| 序号 | 名称 | 规格型号/技术参数/厂地 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 射频信号 发生器 | 普源(Rigol)DSG3030 最高频率3GHz / 6GHz 幅度精度典型值<0.5dB 输出功率-130dBm到+13dBm 高信号纯净度，相位噪声典型值<-110dBc/Hz@20kHz 标配0.5ppm内部时钟，选配5ppb高稳时钟 标配AM/FM/ΦM模拟调制 标配脉冲调制，高达80dB通断比，选配可自定义的脉冲序列 提供I/Q调制及I/Q基带输出 所有调制都支持内部和外部调制方式 标准2U高度，节省机架空间；提供机架安装套件 标配USB/LAN/GPIB远控接口，标准SCPI命令集 无磨损电子衰减器设计 信号有效和扫描指示等状态输出方便系统集成 配合功率计可自动完成测试系统平坦度修正（线缆，衰减器，放大器等） 兼容主流的带USB接口的功率计 内置丰富的功率测量功能 生产厂家：北京普源精电科技有限公司 | 1 台 |  |
|  | 合计人民币（大写）： |  |

报价单位（盖章）：                                      ；

联系人：                  ； 联系电话：                                    ；

产品质量保证及售后服务承诺：                                                ；

三包质保期：

注：1、报价中含设备供应价、运输保险、售后服务等全部费用；

- 报价产品的规格型号、技术参数及生产厂家与要求一致，有现货产品，中标签订合同后5个工作日内须送货到使用单位；

- 由供货方按国家有关财税规定开据发票，货到验收合格后一个月内需方支付总货款（供方提前支付给需方合同额10%的质量保证金）；

报价表加盖单位公章后，请于2016年6月7日9：30时前快递或传真至黄山学院国有资产管理处。联系人：张老师    联系电话（传真）：0559-2546662

黄山学院国有资产管理处

2016年6月2日