黄山学院采购项目需求表

# 需求概况                            申购单位：（单位公章）

| 项目名称 | 黄山学院2019年家具采购项目 |
| --- | --- |
| 项目预算 | 35．803万元 |
| 供应商资格要求 | 1、投标人或生产厂家必须通过ISO9001：2000质量体系认证、中国环境标志产品认证证书； |
| 付款方式 | 项目验收合格后一次性支付结清。由买方通过“电子化政府采购系统”上传验收报告、发票原件等信息。经财政部门审核后，由买方按申报的资金支付方式向卖方支付合同价款。 由中标人在签订采购合同前向采购人交纳中标金额8%的履约保证金。项目验收合格后履约保证金自动转为质量保证金，质保期一年后无质量问题返还。 |
| 供货及安装地点 (服务地点) | 黄山学院指定地点 |
| 供货及安装期限 （服务期限、工期） | 中标结果确定后30日内完成 |
| 免费质保期 | 免费质保期1年 |

二、需求一览表

| 序号 | 名 称 | 图片 | 主要技术参数（或服务要求） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙发组合 （接待室） |  | 1+1+3+（大小茶几）规格：常规。 1、基材：优等绿色环保型实木框经过7-9 道涂研工艺处理；各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准。 2、油漆：环保聚脂油漆，漆膜硬度≥2H，五底三面油漆工艺、全封闭处理工艺。 3、粘胶：高级环保胶粘剂，优质五金配件。 | 3 | 套 |
| 2 | 皮面椅 （大会议室） |  | 规格：常规 1、饰面：选用“威宝”“阳光”“展轩”等品牌西皮，柔软贴手，透气性好、应无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感，撕裂力≥30N，厚度和理化性应符合国家检测标准。 2、海棉：采用“圣诺盟”“佳百丽”“美佳乐”等高密度阻燃定型海绵，回弹性能≥35%。理化性能应符合国家现行标准，压膜量达到国家现行检测标准。 3、框架采用优质桦木实木，经榫头连接而成，结构牢固。所有木材需经干燥、防腐、防虫处理。 4、油漆：底漆、面漆采用“大宝”“华润”“嘉宝莉”等品牌木器专用油漆，游离甲醛含量≤100mg/kg。采用“五底三面”工艺，表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。 | 50 | 把 |
| 3 | 茶水柜 |  | 规格约：800*400*850(mm) 1、基材： 采用 “平安树” “兔宝宝”等品牌实木多层板，符合GB/T9846-2015标准，经国家绿色环保认证， 达E1级， 甲醛含量小于1.5mg/L 2、贴面：面贴“维德”“兔宝宝”等品牌胡桃木实木木皮，厚度0.6mm（±0.04），经防腐防虫处理，经国家绿色环保认证，达E1级，甲醛含量小于1.5mg/L。 3、油漆：底漆、面漆采用“大宝”“华润”“嘉宝莉”等品牌木器专用油漆，游离甲醛含量≤100mg/kg。采用 “五底三面”工艺，表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。 4、选用优质五金件。 | 11 | 个 |
| 4 | 长条桌 |  | 规格约：1800*420*760(mm) 1、基材： 采用 “平安树”“兔宝宝”“千年舟”等品牌实木多层板，符合GB/T9846-2015标准，经国家绿色环保认证， 达E1级， 甲醛含量小于1.5mg/L。 2、贴面：面贴“维德”“兔宝宝”“千年舟”等品牌胡桃木实木木皮，厚度0.6mm（±0.04），经防腐、防虫处理，经国家绿色环保认证， 达E1级， 甲醛含量小于1.5mg/L。 3、油漆：底漆、面漆采用“大宝”“华润”“嘉宝莉”等品牌木器专用油漆，游离甲醛含量≤100mg/kg。 采用 “五底三面”工艺，表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。 4、五金选用优质五金件。 | 20 | 张 |
| 5 | 档案柜 |  | 规格约：1800*850*390(mm) 材质：柜体采用优质0.6mm冷轧钢板，经剪、冲、压、折成型工艺，表面采用抗冲，耐摩擦，耐酸碱且有环保性的环氧树脂静电粉沫喷涂工艺，色泽稳定，防锈能力强，牢固度好，持久不变形。焊接全部采用最先进的无痕点焊，暴露焊接部分打磨，无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺及假焊，经打磨平磨平整及防锈处理。 配件：优质品牌五金配件。 | 39 | 个 |
| 6 | 会议桌 （大会议室） |  | 规格约：7000*2200*760(mm) 1、基材： 采用 “平安树” “兔宝宝” “千年舟”等品牌实木多层板，符合GB/T9846-2015标准，经国家绿色环保认证， 达E1级， 甲醛含量小于1.5mg/L； 2、贴面：面贴“维德”“兔宝宝”“千年舟”等品牌胡桃木实木木皮，厚度0.6mm（±0.04），经防腐、防虫处理，经国家绿色环保认证， 达E1级， 甲醛含量小于1.5mg/L； 3、油漆：底漆、面漆采用“大宝”“华润”“嘉宝莉”等品牌木器专用油漆，游离甲醛含量≤100mg/kg。 采用 “五底三面”工艺，表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀； 4、五金选用优质五金件。 | 1 | 张 |
| 7 | 四人位洽谈桌 |  | 规格约：900*900*760(mm) 台面密度板烤漆，底架PPC，脚采用优质榉木。 | 3 | 张 |
| 8 | 洽谈椅 | 见上图 | 规格：常规 架子采用1.2厚管壁钢管电镀.背PPC，座垫PPC，（119#黑色\绿色常规） | 12 | 把 |
| 9 | 小会议桌 (6人位) （教研室4辅导员活动室2小会议室1） |  | 规格约：2400*1200*750(mm) 1、贴面板材：三聚氰胺纸，具有一定防火功能； 2、基材：采用派阳山高密度板,E1优质绿色环保产品，达到国内室内甲醛含量≤9.0mg/L标准，密度≥760kg/m3,静曲、张 度≥51.2Mpa抗弯力强,吸水膨胀率≤8.1%； 3、粘合剂：国内优质乳胶；粘合力强，不易脱落； 4、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 5、功能特点： 1）可按色板选择不同的色彩、纹路； 2）具有防水、防烫、防污、防火。 6、台架：优质铝合金型材，管壁1.5MM~1.8MM厚；通过氧化处理，不易刮花；接头采用锌合金一次成型。 | 7 | 张 |
| 10 | 黑色椅 |  | 规格：常规 料：优质麻绒布面料，阻燃、耐磨、防污； 椅架：优质电镀椅架，钢管为扁管，厚度不低于1.2mm； 海绵：高密度海棉； 扶手：高级pp低密度聚丙烯扶手，抗冲击、抗拉伸、相溶性好，可再生利用。带腰部支撑系统长期办公不易疲劳。 | 86 | 把 |
| 11 | 办公桌储物式 |  | 规格约：1600*800*760(mm) 基材：优等绿色环保型E1级中密度板，甲醛含量≤0.9mg/m³经耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，抗弯力强，不易变形。木皮：优质实木木皮贴面，厚度＞0.6mm，经过五底三面喷涂工艺处理，耐磨损、抛光性好、木纹清晰、优美自然等特点。 油漆：优质环保油漆，绿色环保，漆膜硬度≥2H。粘胶：高级环保胶粘剂。配件：优质五金配件。 | 1 | 张 |
| 12 | 会议桌 (中间半凹陷) |  | 规格约：5000*1800*760(mm) 1.基材：采用“福人”“兔宝宝”“千年舟”等品牌中纤板，符合GB/T9846-2015标准，经国家绿色环保认证，达E0级，甲醛含量小于0.5mg/L。 2.贴面：面贴“平安树”“兔宝宝”“千年舟”等品牌胡桃木实木木皮，厚度0.6mm（±0.04），经防腐、防虫处理，经国家绿色环保认证，达E0级，甲醛含量小于0.5mg/L。 3.油漆：底漆、面漆采用“大宝”“华润”“嘉宝莉”等品牌木器专用油漆，游离甲醛含量≤100mg/kg。采用“五底三面”工艺，表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。 4.五金选用“DTC”“海福乐”“BMB”等品牌三节滑轨、锁具、缓冲液压铰链。 5.规格：中间半凹陷（可放置装饰花盆等装饰物品） 6.会议桌根据需要开线孔。 | 1 | 张 |
| 13 | 办公椅椅子（皮面） |  | 常规 1、饰面：选用“威宝”“阳光”“展轩”等品牌西皮，柔软贴手，透气性好、应无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感，撕裂力≥30N，厚度和理化性应符合国家现行检测标准。 2、海棉：采用“圣诺盟”“佳百丽”“美佳乐”等高密度阻燃定型海绵，回弹性能≥35%。理化性能应符合国家现行标准，压膜量达到国家现行检测标准。 3、框架采用优质桦木实木，经榫头连接而成，结构牢固。所有木材需经干燥、防腐、防虫处理。 4、油漆：底漆、面漆采用“大宝”“华润”“嘉宝莉”等品牌木器专用油漆，游离甲醛含量≤100mg/kg。采用“五底三面”工艺，表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。 | 37 | 把 |
| 14 | 小方桌 |  | 规格约：840*840*800(mm) 1.基材：采用优质橡胶木实木，木材经干燥处理，经防腐、防虫处理，经国家绿色环保认证，达欧洲E1级，甲醛含量小于1.5mg/L。 2. 油漆：底漆、面漆采用“大宝”“华润”“嘉宝莉”等品牌木器专用油漆，游离甲醛含量≤100mg/kg。采用“五底三面”工艺，表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。 | 5 | 张 |
| 15 | 货架（档案室） |  | 规格约：2000*600*2000(mm) 材质：站柱约1.5㎜，其他部件约1.2㎜厚一级冷轧钢板。所有钢制部件表面均经脱脂、表调、酸洗、防腐、除锈、磷化、燃油烘干、静电喷塑、固化等工艺，采用先进的数码电焊机以及二氧化碳保护焊焊接，确保了工件的焊接强度和可靠性。牢固美观、焊接点均匀、耐磨抗刮花，具有抗老化、抗氧化等特点。 | 15 | 个 |
| 16 | 移动桌椅（对外传播中心30张；小会议室6张；学生会办公室6张） |  | 规格约：1600*400*750（mm），颜色：桌面、钢板挡板参照图片颜色+支架滑轮铁灰色 桌子为拆装木结构，带滑轮，所有材料经酸洗磷化高温静电喷涂，高光白色。采用悬挂整体钢式背板。 材质：1、桌面约为2.5厘厚白色实木颗粒三聚氰胺板，封黑白双色约2.0厚PVC封边条，板材等级E1级；封边采用全自动封边机热熔胶封边。 2、支架底架为铝合金可折叠底架，横梁约为60*30毫米椭圆铝合金压铸件，表面采用无尘静电喷粉处理，托臂约为1.5厚角钢，也是采用无尘静电喷涂处理，颜色为白色。 3、脚约为1.5厚度钢脚，外径尺寸为60*30毫米椭圆形钢管，采用汽车烤漆技术处理；扣件为ABS工程塑料，材质环保，可循环使用，颜色为暖白色。 4、挡板为E1级约9厘中密度纤维板，原木色（参考图片），同色约1.5厚度PVC自动热熔胶封边，挡板挂件为工ABS白色程塑料材质。 5、脚轮为高强尼龙脚轮，黑白双色，带刹车装置。 6、组合拼接件为ABS子母扣，手动旋转式活动，使用方便。 | 42 | 张 |
| 17 | 办公椅（传播中心60把，学生会办公室12把） |  | 规格：约620*600*880（mm） 颜色：烟灰色 坐面约：450*480（mm）;靠背椅约430mm，坐面高度约：450mm，最宽处约：620mm，深度约：600mm,总高度约880mm 材质：钢管规格约：30*15*1.9 （mm），坐背全新料的PP塑料 1、料：优质麻绒布面料，阻燃、耐磨、防污，坐凳面烟灰色。 2、椅架：优质电镀椅架，钢管为扁管，厚度不低于1.2mm，承受力110kg。 3、海绵：约50密度高回弹科技切割定型棉。 4、扶手：高级pp低密度聚 丙烯扶手，抗冲击、抗拉伸、相溶性好，可再生利用。带腰部支撑系统长期办公不易疲劳。 5、椅背：网面，烟灰色 | 72 | 把 |
| 18 | 折叠会议椅（对外传播中心140、教研室20） |  | 规格约：480*500*820(mm) 颜色：烟灰色 坐面约：440*430mm;靠背椅约：410mm，坐面高度约：450mm，最宽处约：480mm，深度约：500mm,总高度约820mm； 材质：钢管规格约：30*15*1.9mm ，坐背全新料的PP塑料 | 160 | 把 |
| 19 | 报告台（徽文化传播中心） |  | 规格约：550*600*1100 1、基材：采用绿色环保型优质实木多层板，产品质量达到国家现行优等品标准。 2 封边：优质同色约1.5mm厚PVC封边。粘胶：高级环保胶粘剂。配件：优质五金配件。 正面加上黄山学院logo。 颜色：如图 | 1 | 个 |
| 20 | 高脚凳 （徽文化对外传播中心） |  | 可升降凳颜色：白色 尺寸：底盘直径约38cm,座面距地58-77cm 整体高度67-86cm 材质：ABS材质椅面；SGS三级认证气杆，防水钢制铝合金，内管管壁约1.5mm，外管管壁约1.2mm，稳重金属底盘。 | 1 | 个 |
| 21 | 小型会议桌 （教研室） |  | 规格约：4500*1400*750(mm) 1、贴面板材：三聚氰胺纸，具有一定防火功能； 2、基材：采用派阳山高密度板,E1优质绿色环保产品，达到国内室内甲醛含量≤9.0mg/L标准，密度≥760kg/m3,静曲、张 度≥51.2Mpa抗弯力强,吸水膨胀率≤8.1%； 3、粘合剂：国内优质乳胶；粘合力强，不易脱落； 4、封边用材：约2mm厚PVC胶边，热熔胶； 5、功能特点： 1）可按色板选择不同的色彩、纹路； 2）具有防水、防烫、防污、防火。 6、台架：优质铝合金型材，管壁1.5MM~1.8MM厚；通过氧化处理，不易刮花；接头采用锌合金一次成型。 | 1 | 个 |
| 22 | 圆环桌（教室） |  | 1、钢木结构圆环桌规格：同心圆，外直径约1700mm，内直径约700mm，高度约760mm； 2、材质要求：桌面采用约25mm厚度E1级基材，双面贴约0.8mm厚度优质防火板，造型数控设备加工制作，周围封约1.5mm厚度优质PVC封边条，桌腿采用约Ø38*1.5mm圆管制作，桌面固定件厚度不小于1.5mm，拉撑采用约20*40*1.5mm方管制作，钢制部分酸洗磷化静电喷塑，腿部配置外套型塑胶防潮脚垫。 3、颜色：桌面板为859-01阳光黄色，凳面相同；桌凳脚为磨砂灰色。 4、各钢制部分进行酸洗除锈及磷化工艺处理，静电喷塑，防止钢件的生锈腐蚀，对漆膜的附着力、硬度、耐冲击力等均符合GB1720、GB1730、GB1732等国家标准的规定。 5、焊接表面波纹应均匀，焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅，并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，以确保产品强度好，造型美观。 | 80 | 张 |
| 23 | 圆缺桌 （教室） |  | 1、钢木结构圆缺桌规格：木结构圆直径约800mm，缺圆直径约800mm，高度约760mm； 2、材质要求：桌面采用约25mm厚度E1级基材，双面贴约0.8mm厚度优质防火板，造型数控设备加工制作，周围封约1.5mm厚度优质PVC封边条，桌腿采用约Ø38*1.5mm圆管制作，桌面固定件厚度不小于1.5mm，拉撑采用约20*40*1.5mm方管制作，钢制部分酸洗磷化静电喷塑，腿部配置外套型塑胶防潮脚垫。 3、颜色：桌面板为10227蓝色；桌脚为磨砂灰色。 4、各钢制部分进行酸洗除锈及磷化工艺处理，静电喷塑，防止钢件的生锈腐蚀，对漆膜的附着力、硬度、耐冲击力等均符合GB1720、GB1730、GB1732等国家标准的规定。 5、焊接表面波纹应均匀，焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅，并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，以确保产品强度好，造型美观。 | 320 | 张 |
| 24 | 钢制方凳 （教室） |  | 1、钢木结构方凳规格约:340×240×440mm。 2、材质要求：脚钢管Ф32×1.2mm；下档20×20×1.2mm；上档20×20×1.2mm；凳面板为多层板外帖防火板面340×240×18mm。 3、钢管框架要求：所有金属管件外形的尺寸偏差、管壁厚度偏差和钢板厚度偏差以及金属材料的力学性能指标等质量技术参数，均符合相应的国家标准的规定。金属件材质及缺陷符合国家标准GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》的规定，不出现孔洞、缺口、开裂、尖角、裂缝、腐蚀、离层、氧化皮等影响产品结构强度、外观和安全的材料。焊接点要牢固、光滑，喷漆要均匀，凳子脚套要规则、结实、耐用； 4、颜色：面板为10227蓝色，凳脚为磨砂灰色的方凳320个； 面板为859-01阳光黄色，凳脚为磨砂灰色的方凳80个。 | 400 | 个 |