黄山学院政府采购项目需求表

货物类需求

# 需求概况                            申购单位：（单位公章）

| 项目名称 | 黄山学院旅游学院教室空调采购安装项目 |
| --- | --- |
| 项目预算 | 23．72 万元 |
| 供应商资格要求 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、投标人应具有独立法人资格，具有空调或家电产品销售、安装资质。 3、本项目不接受联合体方式投标。 |
| 付款方式 | 项目验收合格后一次性支付结清。由买方通过“电子化政府采购系统”上传验收报告、发票原件等信息。经财政部门审核后，由买方按申报的资金支付方式向卖方支付合同价款。 由中标人在签订采购合同前另向采购人交纳中标金额8%的履约保证金，项目竣工验收合格后一个月内支付合同价款。项目验收合格后履约保证金自动转为质量保证金，质保期结束后一个月内无息返还。 |
| 供货及安装地点 (服务地点) | 黄山学院率水校区 |
| 免费质保期 | 项目验收合格后三年（整机质保） |

二、需求一览表

| 序号 | 名 称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四面出风天井机（含室内室外机） | 定频；能效比≥ 3.12；能效等级：3级；冷暖类型：冷暖；匹数：5匹；适用面积(m²)≥ 70;额定制冷量(W)≥ 12000；；额定制热量(W)≥ 12500；额定制冷功率(W)≤3850；额定制热功率(W)≤3900；电辅热(W)≤1900；内机质量(kg)≤36；外机质量(kg)≤102；内机噪音dB(A)(低档-高档)≤52；外机噪音dB(A)≤63；循环风量(m³/h)≥ 1750；电源规格(PH-V-Hz)： 3-380-50；内机尺寸(宽*高*深)(mm) ≥ 800*280*800；外机尺寸(宽*高*深)(mm) ≥ 1000*1200*400。需提供产品彩页及官网截图。 | 18 | 台 |
| 2 | 分体式空调（含室内室外机） | 1、大1.5匹挂机 2、定频 3、能效等级3级 4、制冷量≧3500W 5、制冷输入功率≦1100W 6、制热量≧3850W 7、制热输入功率≦1150W 8、电辅热有且≦1000W 9、能效比≧3.2 10、含采购安装 11、投标时需提供产品彩页及官网截图 | 1 | 台 |
| 3 | 立柜空调机（含室内室外机） | 1、 5匹立柜机 2、定频 3、能效等级3级 4、制冷量≧12kw 5、制冷输入功率≦3.85kW 6、制热量≧12.5kW 7、制热输入功率≦3.9kW 8、电辅热有且≦3.5kW 9、能效比≧3.1 10、含采购安装 11、配钢制外机地拖 12、投标时需提供产品彩页及官网截图 | 6 | 台 |
| 4 | 辅材、配件、安装、试验等 | 包含以上1-3项室内外机正常运行所需的铜管、排水管、信号线、电线、保温管、缠带、吊筋、镀锌支架（加强加固型）、管卡、各种螺栓螺母、穿孔、连接件，室内需用ADS套管等所有材料。包含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装（百叶拆装、按规范要求恢复原样）费、调试费、主材费、辅材费、高空安装费用、开洞及封堵费、检验及售后服务、税金、劳保基金、总包服务费等一切费用。 所用辅材、配件应与所投品牌相符。 3、成交结果确定后5日内按采购人要求完成安装调试、合格验收。 | 1 | 批 |
| 5 | 线路敷设 | 配套室内电源线路采购安装。采购安装：YJV-5*4电缆18米，BV1.5铜芯线30米，配套漏保开关1个，电源盒1只，线槽15米 | 1 | 批 |