黄山学院形体室音箱等设备采购项目（二次）询价单

各经营单位：

我校因文传学院教学工作需要，拟采购形体室音箱等设备一批，现就采购设备进行询价，请按照清单要求，报出最低价格。

| 序号 | 品目 | 参数要求 | 数量（台） | 投标品牌型号、技术参数 | 单价（元） | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12"全频音箱 | 音箱类型(Type): 专业音箱 频率响应(Frequency Response) 45 Hz- 18 kHz 低音单元(LF driver) 12寸低音单元 高音单元(HF driver) 44芯高音驱动器 额定功率(power handling) 300W 峰值功率(Peak power capacity) 600W 灵敏度(Sensitivity(1W/1M) ) 97dB 连续声压 Long term(dB/m) 121dB 最大声压 Maximum level(dB/M) 127dB 标准阻抗Nominal Impedance 8 ohms 尺寸Dinensions(HxWxD) 398*570*365mm 覆盖角度High-freq. disp. (H°xV°) (-6dB) Rotatable 80o x 50 （度） 重量Net Weight 22Kg | 2 |  |  |  |
| 2 | 数字功放 | 紧凑的1U机身设计，2×350W /8Ω,550W/4Ω桥接1100W 采用优化的Class-H线路 采用D类数字功放设计 具备完善的保护设计 采用了隧道式散热器和双风扇散热系统 | 1 |  |  |  |
| 3 | 前级处理器 | 1、具有音箱处理器功能的卡拉OK效果器，各部分功能可独立调节。 2、采用2Bit数据总线和32Bit DSP。 3、音乐设有7段参量均衡。音乐到主输出高通滤波器：12dB/24dB(0Hz - 303Hz) 4、话筒设有15段参量均衡。有麦克风压限功能。 5、主输出设有5段参量均衡。有压缩限幅器。 6、中置输出、超低音输出及后置输出均设有3段参量均衡。 7、麦克风有4种反馈抑制模式：OFF 1 2 3。 8、可存储16种模式。 9、话筒输出、主输出、中置输出、超低音输出、后置输出均设有压限及延时功能。 10、内有管理者模式与用户模式，用户模式在调整参数后不能存储。 11、本机设有全功能菜单，可通过强大的PC界面设置。 | 1 |  |  |  |
| 4 | 无线头戴话筒（2只） | 采用耐久的金属外壳，防摔的电路结构。 · 全新无线数字导频技术。 · 稳定的PLL相位锁定振荡电路，配合"杂音检测"静音控制功能，能有效阻隔环境中的干扰。 · 超高频UHF 740-790MHz,具有"IR"红外线自动对频功能，一键锁定相对应的频率。 · 可调200个内设频点，能适不同场合多套麦克风的使用。 振荡方式：PLL锁相环频率 合成供电源应:DC3V(1.5VAA*2) 载波频率:740HMz-790HMz 信噪比:>105db 频率干扰比:>80db 拾音模式:动圈 发射功率:30mw(high) 3mw(low) 电池寿命:约10小时(30mw） | 1 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |

一、交货地点：中标人送达到采购人指定地点。

二、到货期：供货方式采用成批供应方式。中标方按采购方报出的采购单配送货物。中标人应保证在确定为中标单位后5日内提供所需产品并送达指定地点、通过合格验收并交付使用。

三、合同价款：合同总价含所有费用。

四、款项结算：经安装调试验收合格后，一个月内支付合同总额。履约保证金为合同总额的10%，在签订合同前，中标人需将履约保证金打入采购方指定账号，验收合格后1年，无质量问题一个月内无息退还。结算方式：银行转账，发票由中标方按国家有关财税规定开给招标方。

五、质量保证：供货方必须严格遵守国家有关法律法规。供货方提供的服装必须是正规厂家生产的合格产品，否则将承担全部可能的经济赔偿责任、法律责任。投标方所提供的产品应完全满足招标文件的要求，必须是厂家全新的原产、原装正品（低值消耗品含零部件、配件等）。保修期内如产品非因招标方的人为原因而出现的质量问题由投标方负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

六、安全保证：中标方必须严格执行国家相关规范标准，对供货、施工过程及交付使用后正常运行中的人身、财产安全负全部责任；

注：

1、请标明详细技术参数、生厂厂家、产地、保修期。

2、价格包含购置费、包装费、运输费、保险费、税费、人员差旅费、售后服务等一切费用。

3、投标文件加盖单位公章后，请于2015年12月18日9：30时前以密封快递、传真的方式送达黄山学院国资处。

供货时间：

服务承诺：

供货单位：

供货单位联系人：                      供货单位联系电话：

供货地点：黄山学院                  联系人：杜老师

联系地点：黄山市屯溪区西海路39号黄山学院南校区黄楼（东）三楼

联系电话：0559-2546635 传真: 0559-2546662

邮箱：315256103@qq.com或dukuibao215@hsu.edu.cn

黄山学院国有资产管理处

2015年12月11日