黄山学院政府采购项目需求表

货物类需求

# 需求概况                            申购单位：（单位公章）

| 项目名称 | 黄山学院电路分析、电工学实验设备采购项目 |
| --- | --- |
| 项目预算 | 24.72 万元 |
| 项目概况 | 为满足电路分析和电工学等课程购置电路分析实验箱（相关课程弱电实验）、电工实验箱（相关课程强电实验）以及数字存储示波器。 |
| 项目联系人 | 联系人姓名：周云艳 联系人手机： 15212301006 |
| 付款方式 | 项目验收合格后一次性支付结清。由买方通过“电子化政府采购系统”上传验收报告、发票原件等信息。经财政部门审核后，由买方按申报的资金支付方式向卖方支付合同价款。 由中标人在签订采购合同前向采购人交纳中标金额8%的履约保证金。项目验收合格后履约保证金自动转为质量保证金，质保期一年后无质量问题返还。 注：如有特殊要求请修改填写。 |
| 供货及安装地点 (服务地点) | 文津楼（4教）-南4317-电工/电路分析实验室 |
| 供货及安装期限 （服务期限、工期） | 中标结果确定后3个月内完成 |
| 免费质保期 | 3年 |

二、需求一览表

| 序号 | 名 称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 主要产品品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电路分析实验箱 | 一、技术要求 1. 电源：AC220V±10% 。 ★2. 输出交流电源：2V、3V 各一路。 ★3. 直流稳压电源：提供0 〜20V（分0V 〜10V、10V 〜20V 两档）连续可调稳压电源双路，接地方式自定（各路均有过流保护，自动恢复功能）。 ★4. 直流恒流源：提供50mA、100mA 两档。 ★5. 直流指针表头：测量范围0 〜100μA, 内阻小于2250Ω，精度为2.5 级。 ★6. 电感线圈：空芯电感，总电感量约200mH，带100mH、150mH 和互感抽头；总直流电阻约64Ω ；导线线径φ0.41mm。 7. 实验模块：（1）元器件伏安特性模块； （2）电路基本定律模块； （3）受控源电路模块； （4）万用表电路模块； （5）电路过渡过程模块； （6）RLC 串联与谐振电路模块； （7）RC 电路频率特性模块； （8）有源滤波器模块； （9）互感电路模块； （10）二端口网络模块； （11）负阻抗变换器模块； （12）回转器模块。 8. 保护箱：铝合金保护箱，外形尺寸约为490mm×330mm×150mm。 | 30 | 个/台/套 | 清华、冠龙、求是 |
| 2 | 电工实验箱 | ★1. 电源： 配备三相四线安全导线端口（三相AC 可调电源，单相可调AC ） 2. 三相负载： 25W/230V 白炽灯6 个 3. 日光灯组： 电感式（15W） 4. 安全导线： 1mm2×1m 最大电流16A 5. 安全插座： φ12×21×10 30A 6. 单相变压器： 220V /36V 50VA 7. 电流插座： 最大允许电流3A 8. 电容器： 启 动电容1uf/500V、2uf/500V、4uf/500V 各3 个， 误差±5% 9. 大功率电阻： 1K/100W 一只，误差±5% 10. 三相空气隔离开关： 一个，380V/3A 11. 单刀双位开关： 一个，220V/3A 12．实验内容： 用三表法测量单相交流参数 同名端的测试 互感电路实验 带铁芯单相变压器特性实验 日光灯功率因数的提高（正弦稳态交流电路向量的研究） 三相交流电路负载电流、电压测量 三相交流电路相序测量 三相交流电路功率的测量 三相负载功率因数测量 电压显示实验 LED亮度调节实验 低功耗验证实验 ADC与DMA-DAC实验 | 30 | 个/台/套 | 清华、冠龙、求是 |
| 3 | 100M带宽数字存储示波器 | ★100MHz带宽，2输入通道 实时采样≥500MSa/s，等效采样≥25GSa/s ★存储深度≥28Kpts 25组以上参数自动测量 ★触发功能：边沿、脉冲、视频、斜率、交替 具有数字滤波和波形记录功能 ★数学运算：+、-、*、/、FFT 5.7英寸彩色TFT-LCD显示屏 支持USB和LAN接口 | 42 | 个/台/套 | 固维、鼎阳、泰克 |
| 4 | 其他要求 | 1、投标人所投产品如是参考品牌的，无需提供证明材料。如所投产品非参考品牌则需提供检测报告等证明材料证明其参数不低于参考品牌，非参考品牌的检测报告必须体现带★参数，否则作无效标处理； |  |  |  |