黄山学院采购项目需求表

□货物类

# 需求概况                            申购单位：（单位公章）

| 项目名称 | 黄山学院外国语学院多媒体设备采购项目 |
| --- | --- |
| 项目预算 | 34.75 万元 |
| 项目概况 | 外国语学院搬迁到逸夫综合楼教室多媒体设备改造。 |
| 项目联系人 | 联系人姓名：朱老师 联系人电话：0559-2546575 |
| 付款方式 | 项目验收合格后一次性支付结清。由买方通过“电子化政府采购系统”上传验收报告、发票原件等信息。经财政部门审核后，由买方按申报的资金支付方式向卖方支付合同价款。 由中标人在签订采购合同前向采购人交纳中标金额8%的履约保证金。项目验收合格后履约保证金自动转为质量保证金，质保期一年后无质量问题返还。 注：如有特殊要求请修改填写。 |
| 供货及安装地点 (服务地点) | 黄山学院逸夫综合楼 |
| 供货及安装期限 （服务期限、工期） | 2019年7月30日前安装完成 |
| 免费质保期 | 本项目采购的全部设备需提供不少于三年的免费上门保修服务. |

二、需求一览表

| 序号 | 名 称 | 主要技术参数（或服务要求） | 数量 | 单位 | 主要产品品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影机 | 投影技术：3LCD，液晶板尺寸≥0.63英寸； 标准亮度≥5000流明（ISO21118标准）； 对比度≥10000:1（投标时以质量检测报告为依据）； 标准分辨率1024*768（XGA）； 投影画面尺寸(对角线)，1.02–7.62m (40–300英寸), 4:3宽高比； 灯泡功率≥270W；整机功率≤400W，最低待机功耗≤0.5W； 灯泡寿命≥6000小时，节能模式下灯泡寿命≥8000小时； 镜头居中设计，手动1.8倍变焦，可360°位移（垂直±50%， 水平±30%）； 照度均匀性≥90%； 机器重量≥8KG； 接口：HDMI*2，电脑输入*1，电脑输入/输出*1（输入输出可切换），RJ45*2（其中1个支持DIGITAL LINK），RS-232C*1，视频输入*1，音频输入*3，音频输出*1，USB-A*2（其中1个支持无线模块选配，1个电源DC输出端口） 功能特点： 自动强光感应功能，投影机内置环境光线传感器能根据环境光线变化自动进行相应的实时调节； 单向通风结构设计； 采用折叠式双层静电过滤网，可水洗，过滤网更换周期可达16000小时； 兼容PJLink™ class1， Crestron Connected 和AMX软件控制； 四角校正功能，可对投影图像的每个角进行单独调整； 垂直±35°、水平±35°梯形校正； 曲面校正功能，可投影曲面屏幕，并有效调节桶状和枕状变形； 可通过遥控器快捷键设置“ECO节能管理模式”； 支持DIGITAL LINK技术，可通过网线传输全高清数字视频、音频和控制信号； 随机附送“多台投影机监控软件”，用户一台电脑最多可同时操控2048台投影机； 顶部换灯，侧面更换过滤网； 个性化开机LOGO设计，开机LOGO可更改为用户指定图案； 遥控ID设置，最多可设置64个ID，分别遥控多台投影机避免误操作； 日程设定功能，可在菜单中直接设置执行命令的时间表； 画面冻结功能，画面放大功能，快门功能以及演示计时器功能； 安全防盗设计：安全锁，开机密码设置； 直接关机、断电保护； 机器面板、接口、遥控器采用全中文标识； 同时提供以下材料： 提供国家权威机关检测报告（ISO标准）扫描件并加盖投标商公章。 提供所投机型的3C认证、节能认证、环保认证证书扫描件并加盖投标商公章。 提供产品彩页并加盖投标商公章。 拒绝OEM产品。 提供投标产品参数的厂家确认书扫描件并加盖投标商公章。 供货时提供厂家针对本项目出具的授权书及售后服务承诺函（整机3年、灯泡1年免费质保）、供货证明函加盖厂家公章。 | 10 | 台 | 松下 ， 理光 ，宝视来 |
| 2 | 投影幕 | 玻璃纤维布无接缝100英寸电动幕，增益大于1.2倍、可视角达到170度 布面前层：光亮PVC白色反光前层； 玻璃纤维基体层：由玻璃纤维丝规则网纹随机编织作为幕布基层。玻璃纤维基体层具有超强强度，可与其它面层有机融合，保证了布面平整无皱，布面柔软。同时玻璃纤维层还可以对光线有效散射，加大了布面的增益性能，使用时布面光亮，画面更清晰，更明亮； 布面后层：柔性PVC后层。 | 10 | 幅 | 红叶 ， 银杏 ， 白雪 |
| 3 | 投影机支架 | 钢制、防盗、可调配角度和长度，中间可穿线，美观大方，可旋转角度、可调角度及水平度，万向调节。 1、商品材料：冷轧钢板+碳素钢管 2、安装方式：吊顶/壁挂/吸顶 3、伸缩范围：400mm-630mm 4、安装爪距：380mm以内 5、最大承重：15KG 6、空心钢管，线材可从管内穿过，美观大方 | 10 | 套 | 恒鑫 ， 信鸽 ，鑫视丽 |
| 4 | 中央控制器 | 1、一体化集成设计，本机采用人体安全电压DC12V供电。内置HDMI切换模块、VGA切换模块、声音控制模块、网络交换机模块、运维管理模块、RS232管理模块、红外控制模块、IO管理模块、一卡通模块和强电控制模块。 2、3X2 VGA 切换，带宽400MHz，-3db，自带长线驱动器。 3、4X2HDMI切换，分辨率1920*1080@60。 4、3X2 AUDIO，频响20Hz～20kHz +1/-3dB 。1路麦克风输入； 5、内置IC卡管理系统，前面板有插卡端口，实现“插卡开机、拔卡关机”功能。、支持持卡老师网络管理功能，只要老师在教室刷卡，在后端中心就可以显示。 面板采用13个电容式触摸按键，镜面亚克力屏嵌入在铝磨砂面板里面；具有上课下课一键控制功能，HDMI复合按键切换功能，VGA复合按键切换功能，投影机开关机功能，一键式HDMI切换功能，一键式VGA切换功能，音量大小和静音功能，电脑开关功能，紧急报警功能和环境管控功能等。 6、1路可编程com口管理功能，2路可编程RS232控制功能，3路红外控制，仿真存储128个单元，可自定义输出，红外载波范围10K-100KHz。2路电脑控制接口，可独立控制电脑开关机。3路IO管理。 7、前面板接口：VGA接口1路，AUDIO接口1路，MIC接口1路，网络接口1路，USB接口2路，HDMI接口1路；ic卡插卡接口1路；万能电源座（带保护）1路。 8、后面接口：HDMI接口5路，VGA接口4路，立体声3.5接口4路，网络接口3路，USB接口3路，天线接口1路，凤凰接口16路；强电接口3路，弱电接口1路，拨码6路。 9、6路I/O口，可连接IC卡和电子锁。报警管理和连接。 10、内置5口交换机，外置4路网络接口，内置1路网络接口，以便给物联网中控使用。 11、3路电源管理，可以给系统、大屏供电和电动屏幕的控制。 12、6路ID拨码开关设置，内置RS232代码，无需电脑软件就可以设置投影代码。 13、内置运维管理功能：实现对多媒体设备（中控、电脑、投影、屏幕和音响等多媒体设备）自动检测，远程控制，自动检查故障，自动报修故障，自动记录设备使用时间、次数，维修维护时间、次数，自动排名，小数据采集，大数据分析功能。 远程管理功能：设备状态显示、日志管理、资产负债表、远程控制、课程表、IC卡管理。 14、具有数据下载和上传功能。 15、需提供3C证书、MTBF证书、ISO9001证书、ISO14001证书及软件著作权证书扫描件并加盖投标商公章。 16、为便于管理，中控系统方案应免费配套提供网络管理型中控。可与现有的多媒体管理系统对接（提供对接方案和实例）或免费提供其它网络管理系统（包含网络服务器一台，网络管理软件一套）。 提供的网络管理软件具备以下功能： 1、权限管理，系统分为三级权限管理。第一权限可以设置参数、远程控制、查看各种数据信息等功能；第二权限可以在一定的权限范围内进行数据查询和观看；第三权限可以对维修数据的查询和信息的确定等功能。 2、控制功能，支持后台管理和远程控制功能。 3、IC卡管理，与学校的一卡通进行连接，可以设置IC卡上课权限，可以查看老师的上课情况。可以增加和删除IC卡等功能。 4、课程表管理，根据课程表进行开关机管理功能；支持导出和导入功能。 5、远程监看设备状态，可以实现远程监看多媒体设备（中控、投影、大屏、电脑、白板等）在线状态和使用状态。 6、自动报修状态管理，设备的故障检测和自动报修后台进行管理和监看。方便老师对设备全程监控。 7、日志管理，对于设备的运行日志和维修的日志进行不间断的记录。 8、数据显示，显示各个教室的设备数量、资产负债表。显示设备在线率、使用率、使用时间、维修次数、维修时间、产品质量数据等。 9、查询功能，查询每个教室设备使用、拥有和维修情况；查询服务数据。查询设备的使用年限等数据。 10、自动排名，根据数据进行自动排名。设备的使用排名、时间排名、服务排名、维修情况排名等。 11、数据导出，数据可以根据一定时间进行导出功能。 12、数据存储，数据具有可存储功能，可以对比数据。 13、网络服务器安装在学校网络中心数据机房。 | 10 | 台 | 莱拓 ， 帝能 ， 臣河 |
| 5 | 教师计算机 | 类型：商用台式电脑； CPU：Intel Core 四核i7-8700处理器（主频≥3.2GHz，缓存≥12M）； 内存：≥8GB DDR4 2666，最大支持32G容量； 硬盘：≥1TB 7200转 3.5寸SATA3接口； 显卡：高性能独立2G显卡； 主板：Inter B360系列及以上、原厂同品牌主板； 网卡：集成10-100-1000M自适应网卡； 声卡：集成5.1声道声卡; 光驱：DVD光驱； 电源：不大于180W高转换率电源； 接口：≥8个USB接口（其中前置不低于2*USB3.1Gen 1+4*USB3.1 Gen 2）、2个PS/2接口、1个串口，主板集成2个视频接口（其中至少1个VGA）、≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*1，≥1个PCI； 显示器：19.5宽LED液晶屏，通过国际权威的TUV低蓝光认证, 并提供相关认证截图文件； 机箱：标准MATX机箱，容积≤15L； 键鼠：PS2防水抗菌键盘、USB光电鼠标； 加装系统还原卡，支持网络同传，能够提供多种数据保护、恢复及追加功能，防止病毒、FDISK、格式化等对硬盘数据的破坏，保护CMOS参数设置。 主机顶置开关，加装报警装置，机箱带报警开关，机箱被打开时，发出高音报警警告。自带电池，主机断电也可发出声音管理功能。售后服务：原厂商承诺主机三年保修及上门，原厂400/800售后电话,需提供原厂服务承诺函（加盖投标商公章），厂家在当地有维修站提供官网截图（加盖投标商公章）； 产品认证：3C 认证、整机防雷检测认证；以上证书提供证书扫描件加盖投标商公章. 厂商认证证书：要求设备原厂商具备《信息安全服务资质证书》安全工程类一级认证；生产厂商服务体系通过客户联络中心运营绩效标准钻石五星认证，生产厂商通过ISO/IEC27001：2013认证及OHSA18001健康安全管理体系认证、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书、高新技术企业认证证书；以上证书提供证书扫描件加盖投标商公章。 | 10 | 台 | 联想 ， 惠普 ， 戴尔 |
| 6 | 主控台 | 外形尺寸（L*B*H)：1150*700*980 舒适、美观、耐用、散热效 果好，柜体采用钢木结构，冷轧钢板厚度≥1mm，读卡器、显示器摆放合理，方便老师使用；讲台上柜背板校徽LOGO。 合理安装液晶显示器，显示器支架带≧5mm钢化玻璃保护显示器、同时可手动无极调节，以达到最佳视角，机柜应具有显示器防尘和防水功能； 3、讲台设计考虑实用、美观、人性化、个性化，台面需提供信息接口，必须配备VGA接口、音视频接口、220V交流电插口、网络接口、USB接口；要求信息接口放置在适当位置： 4、机箱内标准机架，配置设备隔板，设备安装后柜内的整洁。采用防盗设计，锁好后外面无任何可拆卸螺钉，安全可靠。 5、通过插IC卡键盘自动弹出。键盘抽屉内可放置中控触摸控制面板（网络型中控配套使用，控制面板可以自由定义各种操作模式，如一键开关等。要求控制中心可以根据需要远程开启或禁用控制面板。）。使用完毕后，教师拔卡可收回键盘抽屉（设计防卡功能，，以免对师生手部造成伤害）。 6、提供省级以上主控台的防静电检验报告。讲台与中控配合可实现：插卡上课，拔卡可关闭所有的设备。 7、加装机柜UPS延时控制器 功能：1、全天24小时供电； 2、市电停电后能通过控制按钮来控制讲台的正常开关； 3、一键开关讲台设备。 8、投标文件中提供讲台的前视和后视实物照片；提供产品专利证书扫描件加盖投标商公章；供货时提供原厂针对本项目出具的授权书及售后服务承诺函加盖厂家公章。 | 10 | 套 | 众通 ， 道图 ，鑫视丽 |
| 7 | 功放 | 1、采用美国 DSP 数字芯片，BLP 数字反馈增音技术，并根据教室大小，反射点智能检测取样，自动搜索啸叫频点完成抑制声反馈。 2、话筒拾音距离提高至 8m，老师走动授课时本机自动跟踪声源进行分析，自动检测调整话筒音量增益、自动选择话筒开启扩声，实现话筒智能四选一。 3、Rs-232 无限扩展、无限优化升级功能可连接电脑、中控等其它周边设备连接、配有控制光盘软件。 4、一路独立无线话筒输入，独立音量调节。 5、六路话筒输入、四组音频输入、一组前级音频输出。 6、开机CPU自动检测，管理简捷，操作方便，免调试。 7、适用于各类多媒体教室、电教室、普通教室。 8、频率响应：20Hz-16KHz 9、稳定增益量：12dB/48KHz数字采样 10、相位变动范围：0-15 11、失真度/信噪比：≤1%dB / ≥85dB 12、额定输入电平：话筒：5mV（非平衡）线路：300mv 13、音调控制：高音：10KHz±12dB 低音：10Hz±12dB 14、输出功率：2X50W-300W 15、电源：交流220V±10％/50Hz | 10 | 台 | 比丽普， 林桥 ， 淮生 |
| 8 | 音箱 | 1、采用进口单元，强劲的功率输出，卓越的音质和完善的保护功能。适用于各类教室、会议室、多功能厅。 2、输出功率：100-200W/ 3、阻抗：8Ω 4、灵敏度：101dB 5、频率响应：50Hz-20KHz 6、低音：8寸 7、高音：3寸×2 | 10 | 对 | 比丽普， 林桥 ， 淮生 |
| 9 | 界面话筒 | 1、专业环保、不用电池、独有的开关设计，超强的防震能力、防水防尘，频响宽阔平坦，进口双咪芯，音色纯真细腻，动态范围大，拾音距离远，抗反馈能力强。 2、灵敏度：-46dB±2dB 3、失真度：≤0.1% 4、频率响应：50Hz-16KHz 5、输出阻抗：200Ω 6、信噪比：75dB 7、输入升压：125dB 8、拾音距离：8m 安装方式：每个教室配备三只界面话筒麦克风，分别位于黑板的两侧与主控台上。 | 30 | 套 | 比丽普， 林桥 ， 淮生 |
| 10 | 配套线材 | 1.VGA线 20米； 2.HDMI线 20米； 3.音箱线 2平方； 4.机箱排插 5米排插； | 10 | 间 |  |
| 11 | 地面金属线槽 及安装 | 包含PVC线槽及金属线槽，要求线槽盖有安装螺丝，能拆装盒盖进行维修，线槽固定，安装 | 10 | 间 |  |
| 12 | 设备安装调试 及辅材 | 1.投影仪及吊架安装及调试； 2.主控台安装及调试； 3.音响系统安装及调试 4.投影幕安装； 5.主控电脑及多媒体安装调试 6.中控管理系统整体搭建及调试 | 10 | 间 |  |
| 13 | 佳能EOS 80D套机(配18-135mm镜头) （EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM镜头） 2420万有效像素 45点十字对焦 | 产品类型：单反数码相机 传感器：CMOS传感器，尺寸：22.3×14.9mm 2、像素：有效像素：2420万像素 3、影像处理器：影像处理器DIGIC 6 4、分辨率：最高分辨率：6000×4000，照片分辨率 L(大):2400万像素(6000×4000)；M(中):约1060万像素(3984×2656)；S1(小1):约590万像素(2976×1984)；S2(小2):约250万像素(1920×1280)；S3(小3):约35万像素(720×480)；RAW:2400万像素(6000×4000)；M-RAW:1350万像素(4500×3000)；S-RAW:600万像素(3000×2000) 高清摄像 全高清（1080）1080 5、镜头 镜头类型：伸缩式可伸缩；镜头结构：16片12组 镜头型号：EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM镜头；镜头卡口：佳能EF卡口；对焦方式：单次自动对焦、人工智能伺服自动对焦、人工智能自动对焦、手动对焦，对焦点数：45点(最多45个十字型自动对焦点)；对焦辅助方式：对焦辅助灯 6、屏幕参数 液晶屏尺寸：3.0英寸；液晶屏像素：104万像素；液晶屏特性 ：可旋转,触摸屏,LCD显示屏,电容屏；视野率 ：3:2(垂直/水平方向约为100%);4:3(垂直方向约为100%/水平方向约为97%);16:9(垂直方向约为97%/水平方向约为100%);1:1(垂直方向约为100%/水平方向约为96%) 亮度调节 ：7级；取景器类型：光学取景器,五棱镜光学取景器；取景器描述：放大倍率:0.95倍(50mm镜头,∞-1M-1)眼点:约22毫米(自目镜透镜中央起-1m-1)；屈光度调节范围:约-3.0～+1.0 m-1(dpt)；对焦屏:固定式；网格线显示:具备；电子水准仪:具备；反光镜:快回型；景深预览:具备 7.曝光控制参数 曝光模式 ：程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) 曝光补偿 ：手动:在±5级间以1/3或1/2级为单位调节 自动包围曝光:在±3级间以1/3或1/2级为单位调节(可与手动曝光补偿组合使用)；测光方式 ：点测光,中央重点测光,局部测光,评价测光,使用7560像素RGB+红外 测光感应器、63区TTL全开光圈测光；测光系统 ：63分割TTL开放式测光；ISO感光度 ：自动,基本拍摄区模式:在ISO 100～6400之间自动设置;创意拍摄区模式(P,Tv,Av,M,B):自动ISO、在ISO 100～16000之间手动设置(以1/3或1级为单位)、或ISO感光度扩展到“H”(相当于ISO 25600)；白平衡模式 ：自动,晴天(日光),阴天,阴影,白炽灯,荧光灯,闪光灯,自动(氛围优先)、自动(白色优先)、预设(日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯)、用户自定义、色温(约2500-10000K);具备白平衡校正和白平衡包围曝光 8.视频拍摄参数 视频拍摄功能 ：支持视频拍摄；视频格式 ：MP4,MOV,MPEG-4 AVC/H.264； 音频系统 ：线性PCM录音,立体声麦克风；视频分辨率： MOV格式：1920×1080(29.97p/25p/23.98p)/ALL-I:约90MbpsMP4格式：1920×1080(59.94p/50p)/IPB(标准):约60Mbps1920×1080(29.97p/25p/23.98p）/IPB(标准):约30Mbps1920×1080(29.97p/25p)/IPB(轻量):约12Mbps1280×720(59.94p/50p)/IPB(标准):约26Mbps1280×720(29.97p/25p)/IPB(轻量):约4MbpsHDR短片拍摄:约30Mbps,MOV格式：1920×1080(29.97p/25p/23.98p)/ALL-I:约90MbpsMP4格式：1920×1080(59.94p/50p)/IPB(标准):约60Mbps1920×1080(29.97p/25p/23.98p）/IPB(标准):约30Mbps1920×1080(29.97p/25p)/IPB(轻量):约12Mbps1280×720(59.94p/50p)/IPB(标准):约26Mbps1280×720(29.97p/25p)/IPB(轻量):约4MbpsHDR短片拍摄:约30Mbps 高清视频 ：1080p 1920×1080逐行；实时对焦 ：支持实时对焦 性能参数快门类型 ：电子快门,焦平面快门；快门速度：1/8000至30秒(总快门速度范围,可用范围随拍摄模式各异)、B门、闪光同步速度1/250秒；遥控功能：支持遥控功能,遥控开关:RS-60E3; 无线遥控器:RC-6；支持连拍功能,高速连拍:最高约7张/秒;低速连拍:最高约3张/秒;静音连拍:最高约3张/秒；支持自拍功能；功能及滤镜：HDR(明暗对比优化),HDR动态范围调整:自动,±1,±2,±3; 多重曝光:2-9张; 创意滤镜:黑白,柔焦,鱼眼,油画,水彩画,玩具相机,微缩景观；WiFi ：802.11 b/g/n；GPS 外接GPS模块,GP-E2 10.闪光灯参数 机身闪光灯：内置闪光灯,可收回、自动弹起式闪光灯; 充电时间:3秒；外接闪光灯：兼容EX系列闪光灯；闪光测光 ：E-TTL II自动闪光；闪光曝光补偿 ：在±3级间以1/3或1/2级为单位调节；有效闪光范围 ；闪光覆盖范围:约17mm镜头视角；闪光指数：GN12；闪光灯控制 ：内置闪光灯功能设置、外接闪光灯功能设置、外接闪光灯的自定义功能设置；具备光学脉冲传输的无线主控功能 11. 存储及连接参数 存储介质 ：SD卡,SDHC卡,SDXC卡；照片格式：JPEG,RAW,JPEG+RAW；数据接口：USB 2.0接口,3.5mm立体声微型插孔; PC接口；视频/音频接口 ；Mini HDMI输出接口,C型 12.附件及电源参数 电池 ：专用可充电锂电池,电池LP-E6N或LP-E6；电池续航时间；使用取景器拍摄:23℃时约960张、0℃时约860张(使用充满电的电池LP-E6N) 13.外观参数 ：外形设计 ：工程塑料；尺寸 ;139×105.2×78.5mm;重量 :730g(CIPA方针),650g(仅机身) 14.其它参数 菜单语言 :25种(含简体中文);打印模式:PictBridge;编辑模式 :照片风格:自动、标准、人像、风光、精致细节、中性、可靠设置、单色、用户定义1-3 RAW编辑:降噪亮度校正,白平衡,照片风格,自动亮度优化,高感光度拍摄,JPEG图像记录画质,色彩空间,周边光量校正,失真校正,色差校正;调整大小:支持；放大显示:约1.5～10倍 图像浏览方法:单张图像、跳转(按10或100张图像、拍摄日期、文件夹、短片、静止图像、评分)；图像旋转:具备；图像保护:具备；评分:具备；短片回放:具备(液晶监视器、HDMI输出) 内置扬声器；幻灯片播放:全部图像、以日期、文件夹、短片、静止图像或评分；背景音乐:可以为幻灯片播放和短片回放选择 15.其它性能 ：驱动模式:单拍、高速连拍、低速连拍、静音单拍、静音连拍、10秒自拍/遥控、2秒自拍/遥控；降噪:长时间曝光,高感光度拍摄；自动校正图像的亮度:支持自动亮度优化；镜头矫正:周边光量校正,色差校正；自定义功能:26种；自定义拍摄模式:在模式转盘的C1、C2位置下注册 16、相机附件：包装清单：佳能80D套机 x1；电源适配器 x1；可重复充电电池x1；USB连接线 x1；肩带 x1；机身盖（安装在相机上） x1；插座盖（安装在相机上） x1；眼罩（安装在相机上） x1；使用说明书 x1；EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM镜头（包括镜头前盖，镜头后盖，镜头遮光罩） x1 17、保修信息 保修政策：全国联保，享受三包服务；质保时间 1年 | 1 | 台 |  |